Маркировка ПЗУ 27Сxxx различных производителей

M 27C512 - 70  X  C  1  TR

AM 27C512 - 55 D C 5 B

FM 27C512 Q 90

AT 27C 512 - 45 P C

# Text boxes

Температурный диапазон

C - коммерческий, 0...+70

I - индустриальный, -40...+85

A - автомобильный, -40...+125

Тип корпуса

J - PLCC

P - PDIP

T - TSOP

Время доступа

45 - 45 ns

55 - 55 ns

70 - 70 ns

90 - 90 ns

12 - 120 ns

15 - 150 ns

Производитель, тип, емкость

ATMEL

CMOS-UV-EPROM

512Kbit

Опция процесса

B - прошитая

НЕТ - чистая

Допуск по напряжению

5 - 5%

НЕТ - 10%

Температурный диапазон

C - коммерческий, 0...+70

I - индустриальный, -40...+85

E - расширенный, -55...+125

Тип корпуса

В - Ceramic DIP

P - PDIP

J - PLCC

Время доступа

55 - 55 ns

70 - 70 ns

90 - 90 ns

120 - 120 ns

150 - 150 ns

200 - 200 ns

255 - 250 ns

Производитель, тип, емкость

AMD

CMOS-UV-EPROM

512Kbit

Опции

X - прошитая

TR - tape & reel (упаковка)

Температурный диапазон

1 - коммерческий, 0...+70

3 - индустриальный, -40...+85

6 - расширенный, -40...+125

Тип корпуса

F - FDIP

В - PDIP

C - PLCC

N - TSOP

Допуск по напряжению

X - 5%

НЕТ - 10%

Время доступа

45 - 45 ns

60 - 60 ns

70 - 70 ns

80 - 80 ns

90 - 90 ns

10 - 100 ns

12 - 120 ns

15 - 150 ns

20 - 200 ns

25 - 250 ns

Производитель, тип, емкость

ST-MICROELECTRONICS

CMOS-UV-EPROM

512Kbit

# Время доступа

90 – 90ns

120 – 120ns

150 – 150ns

# Тип корпуса и температурный диапазон

Q –  Ceramic DIP

N – Plastic DIP

V -  PLCC

QE, NE, VE – индустриальный

-40…+85

без буквы “E” – коммерческий

0…+70

Производитель, тип, емкость

FairChild

Hi-Performance CMOS-EPROM

512Kbit